## Slide 1: MQTT 協定與物聯網平台
Speaker: Malo – 楊熲煜

## Slide 2: MQTT入門應用

## Slide 3: MQTT入門
一種輕量化的物聯網協定

## Slide 4: MQTT入門-以Linux工具為例
MQTT的測試工具:
  安裝：sudo apt install mosquitto-clients
  接收訊息:
    mosquitto_sub -h broker.hivemq.com -t /malo/hello
  傳送訊息:
    mosquitto_pub -h broker.hivemq.com -t /malo/hello -m “hello world”

## Slide 5: MQTT入門
發佈MQTT訊息  控制燈:
  Topic: /malo/light1
  傳送訊息:
    mosquitto_pub -broker.hivemq.com -t /malo/light1 -m “1”
  接收端的設備：ESP-8266

## Slide 6: MQTT入門
沒有Linux工具!
沒關係我們自己用圖像化工具進行MQTT操作

## Slide 7: NodeRED應用

## Slide 8: NodeRED應用-何謂NodeRED
參考網站：https://nodered.org/
以網頁型式，提供流程圖的圖像化的程式規畫
組合各種功能的Node(節點)，讓使用者使用很少的程式碼，就可以進行IoT整合
底層以Node.js開發

## Slide 9: NodeRED應用-資訊視覺化好幫手

## Slide 10: 安裝NodeRED (Windows)

## Slide 11: NodeRED應用-安裝NodeRED
使用這一個版本最為方便，因此先教這個方式
到這邊有portable的安裝：(https://github.com/mdkrieg/nodered-portable)
或是到這邊直接下載安裝 (我目前使的是v1.1.1的版本)：(https://sourceforge.net/projects/nodered-portable/)
因沒有node.js所以會發現少了「節點管理」的功能
需要先安裝 Node.js (link)才能進行節點的安裝管理

## Slide 12: NodeRED應用-安裝NodeRED
安裝程式
  先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
  https://nodejs.org/en/

## Slide 13: NodeRED應用-安裝NodeRED
安裝程式
  先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
  https://nodejs.org/en/

## Slide 14: NodeRED應用-安裝NodeRED
安裝程式
  先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
  https://nodejs.org/en/

## Slide 15: NodeRED應用-安裝NodeRED
安裝程式
  先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
  https://nodejs.org/en/

## Slide 16: NodeRED應用-安裝NodeRED
安裝程式
  先安裝Node.js環境 (NodeRED底層使用Node.js)
  https://nodejs.org/en/

## Slide 17: NodeRED應用-安裝NodeRED
安裝程式
  安裝完成後在console下指令【node --version && npm --version】，可以得到以下的回應

## Slide 18: 執行NodeRED

## Slide 19: NodeRED應用 - 執行NodeRED
解壓縮nodered-portable打開程式nodered-portable.exe

## Slide 20: NodeRED應用 - 執行NodeRED
剛執行的時候會看到這樣的畫面, 點START就可以開始用

## Slide 21: NodeRED應用 - 執行NodeRED
其中port代表目前Node-RED的Server是使用1880
開發用的編輯畫面在 http://localhost:1880/red 這邊

## Slide 22: NodeRED應用 - 執行NodeRED
由右邊的menu可以看到 這是V2.1.3版的 Node-RED

## Slide 23: 基礎操作

## Slide 24: 基礎操作
功能節點
流程圖繪製區
屬性設定區

## Slide 25: 基礎操作
首先從左邊拖拉一個node進入中間的「流程」區塊

## Slide 26: 基礎操作
首在剛剛的node上點二下
可以看到編輯node的設定頁
預設這個node會輸出一個目前時間的資訊

## Slide 27: 基礎操作
拖拉debug node進來
再把第一個node的右邊小點點接到debug node的左邊小點點

## Slide 28: 基礎操作
點一下右上角的「部署」，英文是「deploy」
看到部署成功，代表我們目前的流程程式沒有問題

## Slide 29: 基礎操作
點一下「時間戳」的輸入觸發點，如右圖，會發現除了有訊息「成功注入」以外，沒發生什麼事
再點一下debug node的右邊的節點，啟用輸出功能

## Slide 30: 基礎操作
點一下最左邊的節點，此為輸入訊息的「觸發」點，點一下就會輸出訊息到debug1去
因為debug1已啟用，所以可以在除錯窗口看到訊息

## Slide 31: 基礎操作
如果我們是想要定時觸發，自動一直輸出訊息，可以點二下「時間戳」
設定此node訊息觸發為「週期性執行」，5秒一次
再點一下完成

## Slide 32: 基礎操作
因為有改變設定，所以再點一下「部署」，就可以見到如下的訊息每5秒出現一個(這邊的數字是ms，所以每一個訊息增加5000ms)

## Slide 33: Dashboard

## Slide 34: Dashboard
點右上角的三條線，可以看到一個選單
點選「節點管理」

## Slide 35: Dashboard
選擇「安裝」分頁
點選安裝 node-red-dashboard

## Slide 36: Dashboard
選擇「安裝」

## Slide 37: Dashboard
安裝後的訊息
及新增的節點

## Slide 38: Dashboard
我們點一下右上同的「新增流程」，來增加一個流程分頁

## Slide 39: Dashboard
在「流程3」的分頁上連點二下
會出現名稱設定的頁面
我們把它修改為「儀表板測試」

## Slide 40: Dashboard
拖拉一組slider , gauge 作為輸入，輸出的介面

## Slide 41: Dashboard
接下來要對dashboard的畫面作配置
要記得在dashboard中是以這三個分層次的：
  Tab
  Group
  元件
Tab下有Group，Group下有元件

## Slide 42: Dashboard
第一次進來設定slider需要先設定group

## Slide 43: Dashboard
設定Group前要先設定Tab (新增一個)

## Slide 44: Dashboard
如圖，新增一個Tab名稱

## Slide 45: Dashboard
接下來設定 Gauge就比較輕松，直接選擇 [TEST]group1就可以

## Slide 46: Dashboard
完成後，點選「部署」

## Slide 47: Dashboard
再點選右上角的「Dashboard」icon

## Slide 48: Dashboard
點選右上角的「Dashboard」icon
再點選下方的彈出按鈕，就會跳出dashboard的畫面

## Slide 49: Dashboard
可以拖拉slider去影響上面的gauge的數值

## Slide 50: Dashbaord的排版

## Slide 51: Dashboard
如右圖，先拖拉出如右的項目
三個輸入 slider
三個Gauge
三個chart

## Slide 52: Dashboard
輸出成果如右圖

## Slide 53: Dashboard
Layout的排版介面如右

## Slide 54: MQTT的應用

## Slide 55: MQTT應用
MQTT為Node-RED內建就有的節點服務

## Slide 56: MQTT應用
加入節點

## Slide 57: MQTT應用
MQTT的設定如右
主題為 topic
QoS一般用1即可
名稱是節點要顯示的文字
服務端為Broker的位置這個需要按一下紅色框選處進行新增

## Slide 58: MQTT應用
設定如圖所示

## Slide 59: MQTT應用
點一下【完成】
部屬專案
可以在debug訊息看到電壓資訊

## Slide 60: MQTT應用
加入Gauge和Chart，如下圖

## Slide 61: MQTT應用
進入Gauge的編輯畫面
Range填入100，200, 因為我們的電壓是110V的
點一下新增Group

## Slide 62: MQTT應用
新增的Group設定如右

## Slide 63: MQTT應用
回到Gauge按「完成」

## Slide 64: MQTT應用
進入chart設定頁面
按完成即可

## Slide 65: MQTT應用
把Node連結如下

## Slide 66: MQTT應用
點「部署」
於dashboard分頁點選彈出鈕，進入dashboard的網頁

## Slide 67: MQTT應用
整個設定完，我們可以得到這樣的畫面

## Slide 68: MQTT應用
試著把電壓、電流、功率都加進來
/malo/m5/home/v
/malo/m5/home/a
/malo/m5/home/w

## Slide 69: MQTT應用
試著把電壓、電流、功率都加進來，並調整順序
/malo/m5/home/v
/malo/m5/home/a
/malo/m5/home/w

## Slide 70: MQTT應用2: 牧場電表資訊
牧場電表資訊的Topic如下，請試著收集資訊，並將其視覺化:
/malo/farm/v1
/malo/farm/a1
/malo/farm/v2
/malo/farm/a2
/malo/farm/v3
/malo/farm/a3
/malo/farm/total_e